СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ В САЛОНЕ

ВНИМАНИЕ При использовании кондиционера воздуха частота вращения холостого хода двигателя незначительно повышается. Однако, будьте осторожны при трогании с места.

# Автоматическая система

кондиционирования

воздуха*

При нажатии клавиши "AUTO" и выборе желаемой температуры начнет работать автоматический кондиционер воздуха, охлаждая или подогревая воздуха до желаемой температуры.

При необходимости можно управлять кондиционером вручную.

Система кондиционирования может функционировать только при работающем двигателе.

6-24 .

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) На автомобиле установлен фотодатчик, датчик температуры наружного воздуха и датчик температуры воздуха в салоне.

А - Фотодатчик

В - Датчик температуры наружного воздуха

С - Датчик температуры воздуха в салоне

Не кладите какие-либо предметы на поверхности датчиков, это может нарушить их работу.

(2) Во время охлаждения из отверстий выхода воздуха может появляться туман. Это является просто результатом резкого охлаждения влажного воздуха.

(3) Установленная температура и выбранные режимы кондиционирования остаются в памяти даже после выключения двигателя. Однако при отсоединении провода от аккумулятора все хранящиеся в памяти данные будут стерты и будет автоматически установлена температура в 25.0°С (AUTO).