ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

| Параметр | Автомобили с бензиновым двигателем | Автомобили с дизельным двигателем |
| --- | --- | --- |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый, ряд-ный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с одним верхним распределительным валом | Шестицилиндровый, 60°V, с водяным охлаждением, четырехтактный, с одним верхним распределитель-ным валом | Четырехцилиндровый, рядный, с водяным охлаж-дением, четырехтактный, с одним верхним распреде-лительным валом |
| Двигатель Модель Рабочий объем Диаметр цилиндра Ход поршня Степень сжатия | 4G63 1997см3 85,0 мм 88,0 мм 10.0:1 | 6А13 2498 см3 81,0 мм 80,8 мм 9,5:1 | 4D68 1998см3 82,7 мм 93,0 мм 22,4:1 |
| Клапанный Впускной | Автоматически | 0,35 мм |
| зазор • Выпускной | Автоматически | 0,45 мм |
| Порядок зажигания | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | 1-3-4-2 |
| Максимальная мощность (EEC) | 100 кВт/6000 об/мин | 120 кВт/5750 Об/мин | 66 кВт/4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (EEC) | 1 78 Нм/4500 об/мин | 223 Нм/4500 об/мин | 202 Нм/2500 об/мин |

10-9