# СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИИ В САЛОНЕ

4 - Ручка выбора режима

Основные направления потока воздуха:

3-  Ручка управления температурой

Отопитель   не  работает,   когда   ручка повернута до упора влево. По мере поворота ручки вправо температура воздуха   выходящего из отопи-теля, постепенно повышается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда температура охлаждающей жидкости в двигателе низкая, температура воздуха, поступающего в салон, не изменяется, даже при повороте ручки в положение высокой температуры.

А. из передних и боковых отверстии для обдува

стекла

В:  Из центрального и боковых вентиляционных

отверстий

С: Из-под приборной панели

D: Из-под переднего сиденья

* : обозначает малый поток воздуха

(Положение "к лицу") Воздух поступает только в верхнюю часть салона.

(Положение "к ногам/лицу") Воздух   поступает   в   верхнюю часть салона и к ногам.

(Положение "к ногам") Воздух поступает к ногам в переднюю и заднюю часть салона.

(Положение      "к      ногам/обдув стекла")

Воздух поступает к ногам в переднюю и заднюю часть салона, на лобовое стекло и к окнам дверей.

6-18