СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИИ В САЛОНЕ

Установите лимб вентилятора в открытое положение.

При включенном вентиляторе из вентиляционного отверстия постоянно подается воздух.

Отрегулируйте направление потока воздуха по горизонтали перемещением ручки. Регулировка по вертикали производится путем нажатия на верхнюю или нижнюю стороны вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

У автомобилей, оснащенных кондиционером, выходящий из вентиляционного отверстия холодный воздух может быть похожим на туман. Это происходит из-за резкого охлаждения влажного воздуха и не является признаком неисправности.

Отопитель/кондиционер*

Отопитель и кондиционер действуют только при работающем двигателе. Работа отопителя непосредственно связана с температурой охлаждающей жидкости в двигателе, поэтому управляйте отопите-лем, когда двигатель достаточно хорошо прогрелся. Количество воздуха, проходящего через отопитель, можно регулировать путем изменения скорости вращения вентилятора.

1 -  Переключатель        кондиционирования воздуха.

Нажмите на кнопку, и кондиционер (выполняющий функции охлаждения и осушения воздуха) начнет действовать. При этом загорается индикаторная лампа включения кондиционера. При повторном нажатии кнопки кондиционер выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ

После начала охлаждения первые несколько минут из отверстия для выхода воздуха может появляться туман. Это является просто результатом резкого охлаждения влажного воздуха.

ВНИМАНИЕ

При использовании кондиционера воздуха частота вращения холостого хода двигателя слегка повышается. Это нужно учитывать и соблюдать осторожность при трогании с места.

2 - Переключатель вентилятора

Вентилятор имеет 4 скорости вращения для регулирования интенсивности воздушного потока.

При обычных условиях вентилятор следует устанавливать на первую или вторую скорость.

6-17