СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ В САЛОНЕ

(Положение "Обдув стекла") Воздух поступает только на лобовое стекло и к окнам дверей

ПРИМЕЧАНИЕ

Независимо от положения ручки выбора режима воздух всегда поступает из центральных и боковых вентиляционных отверстий

5 - Рычажок выбора режима вентиляции При каждом нажатии на рычажок происходит смена подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха в салоне. При рециркуляции воздуха в салоне загорается индикаторная лампа.

(Положение подачи наружного воздуха) В салон автомобиля  подается  наружный воздух.

(Положение рециркуляции)

Происходит   рециркуляция   воздуха   в салоне. Пользуйтесь этим положением, когда в наружном воздухе содержится много пыли и других загрязнений. ПРИМЕЧАНИЕ

Режимом рециркуляции, особенно в холодную погоду следует пользоваться только короткое время, чтобы не создавать излишнего запотевания окон.

Подвод тепла к ногам

Установите ручку выбора режима в положение, показанное на рисунке, а рычажок выбора режима вентиляции в положение для подачи наружного воздуха. Отрегулируйте температуру воздуха поворотом ручки управления температурой по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Выберите   желаемую   скорость   вращения вентилятора.

6-19