ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шины и колеса

| Параметр | Автомобили с бензиновым двигателем | Автомобили с дизельным двигателем |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2500 |  |
| Шины | Размер | 195/65R1489V | 195/60R1588V'2 | 195/60R1588V 205/60R15 91V 195/60R1588T'1 | 185/70R1488Q*1 | 185/70R1488H | 195/60R1588V*2 |
| Колеса | Размер | 14x5 1/2JJ | 15X6JJ | 15x6JJ | 14x5 l/2JJ | 14x5 1/2JJ | 15x6JJ |
|  | Смещение | 46 мм | 46 мм |

* : Дополнительное оборудование (для зимы) "2: Дополнительное оборудование

Прочие характеристики

| Параметр | Автомобили с бензиновым двигателем | Автомобили с дизельным двигателем |
| --- | --- | --- |
| Топливная система | Управление подачей топлива | Впрыск с электронным управлением | С впрыском |
|  | Топливный насос | С электроприводом | Механический лопастной |
| Сцепление | 1-дисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом |
| Рулевое управление | Реечного типа с усилителем |
| Подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная |
| Тормозная система | Тип | Гидравлическая с соединенными по диагонали контурами с дозирующим клапаном и антиблокировочной тормозной системой" |
|  | Передние | Вентилируемые дисковые тормоза |
|  | Задние | Дисковые | Барабанные тормоза |
| Стояночный тормоз | Механического действия на задние колеса |

. Дополнительно

10-11