ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовые характеристики

СЕДАН

| Параметр | Автомобили с бензиновым двигателем | Автомобили с дизельным двигателем |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2500 |  |
|  | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т |  |
| Масса в снаряженном состоянии | Без дополнительного оборудования | 1260 кг | 1280кг | 1 290 кг | 1310кг | 1300кг |
|  | С полным комплектом оборудования | 1380 кг | 1400 кг | 1410кг | 1430кг | 1420 кг |
| Максимальная полная масса автомобиля | 1775кг | 1805кг | 1795кг |
|  | 1350 кг | 1880кг | 1870 кг |
| Максимальная нагрузка на ось | Передняя | 925кг | 955 кг |
|  | Задняя | 850 кг, 960 кг" | 840 кг, 950 кг* |
| Максимальная масса прицепа | С тормозами | 1200 кг |
|  | Без тормозов | 570кг |
| Максимальная нагрузка от дышла прицепа | 75кг |
| Максимальная масса багажа на крыше | 80 кг |
| Вместимость | 5 человек |

ПРИМЕЧАНИЕ:      Параметры, касающиеся прицела даны по рекомендации производителя. * При наличии прицепа

10-7