ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

(5) Электролит представляет собой разбавленную серную кислоту, обладающую коррозийным действием. В случае попадания электролита на руки, в глаза, на одежду и т.д. или на лакокрасочное покрытие автомобиля, необходимо немедленно смыть электролит водой. Если электролит попал вам в глаза, немедленно тщательно промойте их водой и срочно обратитесь к

врачу:

ВНИМАНИЕ

(1) Не пытайтесь завести автомобиль путем буксировки или толкания. Это может привести к его повреждению.

(2) При работе с аккумулятором надевайте защитные очки.

(3) Храните аккумулятор в местах, недоступных для детей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на автомобилях, оснащенных антиблокировочной тормозной системой, производят запуск от не полностью заряженного аккумулятора, то из-за неравномерного вращения двигателя может загореться сигнальная лампа антиблокировочной тормозной системы.

См. раздел "Антиблокировочная тормозная система (А.В.С.) на стр. 5-22.

Предохранители

Коробка предохранителей

Для предотвращения выхода из строя электрической системы в результате короткого замыкания или перегрузки каждая отдельная электрическая цепь оснащена предохранителем.

Коробки предохранителей расположены в салоне автомобиля и в отсеке двигателя.

Коробка предохранителей, расположенная в салоне, установлена перед сиденьем водителя, как показано на рисунке.

8-20 .