ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Параметр | Копичество | рекомендуемая жидкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозная жидкость | По потребности | Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 |
| 2 | Жидкость для сцепления" | По потребности | Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 |
| 3 | Охл. жидкость двигателя | Автомобили с бензиновым двигателем | 7,0л | Высококачественный этиленгликоль (включая 0,65 л в расширительном бачке) |
|  |  | Автомобили с дизельным двигателем | 8,0л |  |
| 4 | Жидкость для автоматической коробки передач* | 7,8л | DIA QUEEN ATF-SP II или аналогичная |
| 5 | Жидкость для механической коробки передач" | 2,2л | API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90 |
| 6 | Моторное масло | Автомобили с бензино | 2000 Масляный поддон | 4,0л | См. стр. 9-2 |
|  |  |  | Масляный фильтр | 0,3л |  |
|  |  | вым двигателем | 2500 Масляный поддон | 3,9л |  |
|  |  |  | Масляный фильтр | 0,3л |  |
|  |  |  | Масляный радиатор | 0,1 л |  |
|  |  | Автомобили с дизельным двигателем | Масляный поддон | 4,0л |  |
|  |  |  | Масляный фильтр | 0,8л |  |
|  |  |  | Масляный радиатор | 0,3л |  |
| 7 | Жидкость для усилителя рулевого управления | 0,9л | ATF DEXRON или DEXRON II |
| 8 | Хладагент (для кондиционера воздуха)* | 630-670 г | HFC-134a |

10-15