СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИИ В САЛОНЕ

(Положение "к лицу") Воздух интенсивно поступает в верхнюю часть салона.

(Положение "к ногам/лицу") Воздух   поступает   в   верхнюю часть салона и к ногам.

(Положение "к ногам") Воздух поступает к ногам в переднюю и заднюю часть салона.

(Положение "к ногам/обдув стекол") Воздух поступает к ногам в переднюю и заднюю часть салона, на лобовое стекло и к окнам дверей.

(Положение "обдув стекол") Воздух    интенсивно    обдувает ветровое стекло и окна дверей.

При нажатии клавиши (2) блокируются все функции, связанные с оттаиванием стекол. При повторном нажатии этой клавиши система возвращается в исходный режим кондиционирования.

При включении функции оттаивания стекол горит индикаторная лампа (А).

6-27

ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии клавиши           система кондиционирования автоматически перейдет в режим      (постоянная работа кондиционера)

Изменение режима вентиляции

При каждом нажатии этой клавиши происходит смена режима вентиляции с подачи наружного воздуха на рециркуляцию воздуха в салоне и наоборот, а также изменение индикации.

1 - В обычных условиях клавиша находится в этом положении, при этом в салон поступает наружный воздух. Этот режим используется для устранения запотевания стекол и во время курения.

2  Происходит рециркуляция воздуха в салоне.

Этот режим используется в том случае, если наружный  водух содержит пыпь или другие