ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка передач

| Параметр | Автомобили с бензиновым двигателем | Автомобили с дизельным двигателем |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2500 |  |
|  | М/Т | А/Т | М/Т | А/Г |  |
| Передаточное число | 1-я | 3,583 | 2,842 | 3,583 | 2,842 | 3,583 |
|  | 2-я | 1,947 | 1,529 | 1,947 | 1,529 | 1,947 |
|  | 3-я | 1,379 | 1,000 | 1,379 | 1,000 | 1,379 |
|  | 4-я | 1,030 | , 0,712 | 1,030 | 0.712 | 1,030 |
|  | 5-я | 0,820 | - | 0,767 | - | 0,733 |
|  | Задняя | 3,363 | 2,480 | 3,363 | 2,480 | 3,363 |

Электрооборудование

| Параметр | Автомобили с бензиновым двигателем | Автомобили с. дизельным двигателем |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2500 |  |
| Напряжение | 12В |
| Аккумулятор | Тип | 75D26L | 95D31L |
|  | Емкость (5 час. разряд) | 52 Ач | 64 Ач |
| Максимальный ток генератора | 90А | 85 А, 100 А | 100 А, 120А |
| Тип свечей зажигания | NGK | BKR6E-11 KR5E-11 | BKR6E-11, BKR5E-11 PFR6G-11.PFR5G-11 |  |
|  | NIPPON DENSO | K20PR-U11 K16PR-U11 | K20PR-U11,K16PB-U11 PK20PR11, PK16PR11 |  |
|  | CHAMPION | RC8VC4, RC10YC4 | RC8YC4, RC10VC4 RC8PYP4, RC10PYP4 |  |

10-10.