Создание комфортных условий в салоне

Работа с системой кондиционирования воздуха в автоматическом режиме

При обычных условиях используйте систему в автоматическом режиме, выполняя следующие операции:

1- Нажмите клавишу "AUTO".

Загорится индикатор и система кондиционирования воздуха будет автоматически управлять отверстиями подачи воздуха (за исключением режимов "V или    ), выбором режима вентиляции, скоростью вращения вентилятора и включением/выключением кондиционера.

А - Индикатор воздушного потока

2     Поверните лимб "ТЕМИ" для установки желаемой температуры Температура может выбрана в пределах от 17.0°С до 32°С. При повороте лимба вправо температура постепенно повышается.

В - Индикация выбранной температуры/температуры наружного воздуха Нажмите клавишу "OUT TEMP" (3) и на дисплее появится индикация наружной температуры. При повторном нажатии на эту клавишу восстановится прежняя индикация выбранной температуры. Если температура наружного воздуха ниже 0°С, прозвучит предупредительный сигнал и цвет индикации температуры наружного воздуха изменится на белый.

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) При обычных условиях устанавливайте температуру примерно в 25°С.

(2) Если автомобиль стоит на месте или в некоторых других случаях, когда датчик температуры наружного воздуха попадает в зону воздействия тепла из отсека двигателя или. под отражение солнечных лучей от дорожного покрытия, дисплей может показывать температуру, превышающую действительную.

3 -  При  необходимости  нажмите клавишу

При каждом нажатии этой клавиши происходит изменение режима с ЕСО  на О и выключение; в соответствии с изменением режима происходит смена индикации.

ЕСО	О   - Этот режим  используется
при низкой влажности.
Компрессор      кондиционера
воздуха работает в режиме
экономии энергии

О   -   Этот   режим   эффективен
при   необходимости   осуше
ния воздуха.

Компрессор кондиционера воздуха работает в режиме выполнения функции охлаждения и осушения воздуха.

6-25