СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИИ В САЛОНЕ

Важные советы по использованию кондиционера

(1) Паркуйте автомобиль в тени.

Парковка на открытом месте под жарким солнцем приведет к тому, что в салоне создастся очень высокая температура, и  для его охлаждения потребуется больше времени. Если была необходимость парковки на солнце, в течение первых нескольких минут работы   кондиционера откройте окна для удаления из салона горячего воздуха.

(2) При нормальном использовании кондиционера держите окна закрытыми Поступление наружного воздуха через открытые окна уменьшит эффективность охлаждения.

(3) Слишком большое охлаждение вредно для здоровья. Температура воздуха в салоне должна быть только на 5 - б"С ниже температуры наружного воздуха.

(4) При использовании системы кондиционирования убедитесь в том, что отверстие для входа воздуха, находящееся перед ветровым стеклом, ничем не забито, например, листьями. Скопление листьев в приточной камере может уменьшить прохождение воздуха и закрыть отверстие для стока воды из камеры.

Рекомендации в отношении хладагента и смазки кондиционера

Если эффективность работы кондиционера заметно снизилась, то причиной может быть утечка хладагента. Обратитесь к своему официальному дилеру МИЦУБИСИ для проверки системы. В системе кондиционирования в вашем автомобиле используется хладагент HFC-143а   и смазочное масло SUN-PAG56. Использование другого хладагента и масла приведет к серьезному повреждению системы, что потребует замены всей системы кондиционирования воздуха на вашем автомобиле. Выброс хладагента в зтмосферу не рекомендуется. Используемый в вашем автомобиле новый хладагент HFC-134a не вреден для озонового слоя Земли. МИЦУБИСИ Моторз Корпорейшн рекомендует собирать и регенерировать хладагент для дальнейшего использования,

Кондиционер не используется долгое время

Кондиционер необходимо включать по меньшей мере на пять минут каждую неделю даже в холодную погоду. Это требуется для обеспечения надлежащей смазки внутренних частей компрессора и поддержания кондиционера в хорошем рабочем состоянии. Если это не выполнять, система может выделять необычный запах. Появление запаха не свидетельствует о поломке системы.

Солнцезащитные козырьки

1 - Для защиты от ослепления спереди

2 - Для защиты от ослепления сбоку

— 6-29