1 - Установите рычажок выбора режима вентиляции в положение подачи наружного воздуха.

2- Установите ручку выбора режима в положение

3 - Установите желаемую скорость вращения вентилятора.

4 - Установите желаемую температуру. 5- Включите кондиционер {автомобили с кондиционером воздуха.

Для быстрого устранения обледенения

1 - Установите рычажок выбора режима вентиляции е положение подачи наружного воздуха

2 - Установите ручку выбора режима в положение

3- Установите максимальную скорость вращения вентилятора

4 -  Установите  максимальную  температуру

5 - Включите кондиционер (автомобили с кондиционером воздуха)

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) Для эффективного устранения запотевания направьте потоки воздуха из боковых вентиляционных отверстий прямо на боковые стекла.

(2) Если выбрана температура примерно в 20°С, выходящий из воздушных отверстий холодный воздух может привести и затуманиванию ветрового стекла и остальных стекол.

(3) Не устанавливайте ручку управления температурой в положение максимального охлаждения. Холодный воздух, омывая стекла, может вызвать их запотевание.